## Slide 1: openETCS @ SFT Graz Demo
Klaus-Rüdiger Hase

## Slide 2: openETCS Demo User Story 14 – Mode Change
Zug fährt im Level 2 und im Mode „Full Supervision (FS)“
Zug nähert sich beschranktem Bahnübergang (Gefahrenstelle).
Gefahrenstelle darf mit max. 40 km/h und unter Steuerung des Fahrers im Mode “On Sight (OS)” überfahren werden.
Zug erhält Movement Authority (MA) mit Aufforderung zum Mode-Wechsel
Fahrer quittiert Mode Wechsel und übernimmt damit die Verantwortung.
Nach Passieren der Gefahrenstelle erhält der Fahrer eine neue MA und kann die Fahrt unter Beachtung der neuen Streckenfreigabe im Mode „Full Supervision“ fortsetzen.

## Slide 3: openETCS Demo Die Strecke: Was gibt es zu sehen?
0 m - Start of Mission Prozedur im Level NTC Mode SN
50 m - Level- Wechsel wird am DMI angezeigt
100 m - Level- Wechsel NTC  2 Mode FS
200 m - Wechsel in Mode OS Geschwindigkeit <= 40 km/h (mit 50 m DMI – Quittung)
360 m - Neue MA: Wechsel in Mode FS

## Slide 4: openETCS Demo User Story 15 – Rücknahme der Fahrerlaubnis
Zug fährt im Level 2 und im Mode „Full Supervision (FS)“
Aus sicherheits Gründen wird die bereits erteilte Wegfreigabe (Movement Authority) verkürzt. Signal 104 zeigt „Rot“
RBC sendet ETCS Message 16 „Unconditional Emergency Stop“
Fahrzeug leitet Notbremsung ein und Wechselt in Zustand „Trip“
Fahrer quittiert Zustand „Trip am DMI“.
Nach erreichen des Stillstands wechselt Fahrzeug in Zustand „Posttrip“.
Weitere Handlungen des Fahrers müssen nun mit der Fahrdienstleitung abgestimmt werden.

## Slide 5: openETCS Demo Die Strecke: Was gibt es zu sehen?
864 m - Servicebremse
1326 m - Message 16: Unconditional Emergency Stop

## Slide 6: openETCS Demo
Link zum Video